## Slide 1
动作经济原则

## Slide 2
我们将令工厂的面貌焕然一新！
首先改变意识～然后改变工厂 ！
不要再维持现状，不要固步自封！
勇敢向前迈进吧！
『虽然适这个技术很先进，但是不适合我们厂』
『无论方案Ａ还是方案Ｂ，都不太适合我们厂』
・・・・・像这种言论一定要杜绝！
今后我们应该朝着『无论多么艰难，
我都绝不放弃！』的方向迈进！
前言

## Slide 3
何谓“工作”?
■工作＝随同时间、“价值”也逐渐增加
■一天的劳动时间＝工作＋动作
人・物
设备・资本
信息
推动力(改善能力)
＝知识＋兴趣＋智慧
工作（价值）
■卖得掉(产生利润）
动作（浪费）
■卖不掉(不产生利润)
■损失(损耗)
增值作业
变形
变色
变质
组装
浪费
・等待
・搬运
・换手拿工具、部件
・部件的堆积﹑寻找
・不合格品的修复
必须但无附加价值作业
・取部件、工具的行走移动
・检查
・取放部件﹑定位
・按键按钮的操作

## Slide 4
不需要（不合理・不平衡）的定义
不 需 要 |  | ■不需要的工作 ※即使做了也毫无价值的事情 （广辞苑） ・公司⇒不创造利益的动作及作业（寻找、搬运）
 | 不 合 理 | ■不合理的工作 ※没有这么做的理由，也没有道理 ・公司⇒造成疲劳原因的动作及作业
 | 不 均 衡 | ■不均衡的工作 ※完工的物品没有保持一致，浓淡·厚度等不均一 ・公司⇒工作方法不相同（混有不合理与不需要）

## Slide 5
物品生产上的7大浪费
①Waste of overproduction
制造过多的浪费
②Waste of time on hand
(waiting) 等待的浪费
③Waste in transportation
搬运的浪费
④Waste of processing itself
加工本身的浪费
⑤Waste of stock on hand
(inventory) 库存的浪费
⑥Waste of movement 动作的浪费
⑦Waste of making defective
products 产生不良品的浪费
丰田生产方式 摘自最早的教材（1973年1月）

## Slide 6: IE手法体系图
IE
手
法
标准时间
的设定
降低成本的方法
方法研究
时间研究
标准作业
的设定
工序分析
动作分析
时间研究
运转分析
动作经济的原则
■Ｐ－Ｑ分析
■生产线均衡分析
■产品工序分析
■作业员工序分析
■Ｍ－Ｍ分析
■动作路线分析
■双手作业分析
■沙布利克分析
■ VTR分析
■记秒法
■PTS法(WF、MTM法)
■评估
【目的】
1878
Taylor
1890
Gilbreth
搬运分析
■连续运转分析
■定点观察法
■搬运路径/灵活性分析

## Slide 7: 生产过程与IE工具的关系
材料倉庫
運搬
一時保管
加工
運搬
加工
〈要素作業〉
【動 作】
〈単位作業〉
・材料運搬
・材料投入
・攪拌
・生地取り出し
・
・
・小麦粉投入
・酵母投入
・食塩投入
・水投入
・
・
・手伸向材料
・抓住材料
・拿起来
・向开口部移动
・
・
【工程】
製造工程
IE
手
法
■稼動分析
・抽样法
・連続観測法
■作業分析
・Ｍ-Ｍ分析
・线平衡分析
・運搬分析
・作業者工程分析
≪作業の改善≫
≪動作の改善≫
■動作分析
・動作経済の原則
・時間分析
・標準時間
・ＰＴＳ法・ＶＴＲ分析
・両手作業分析 等
≪工程の改善≫
■工程分析
・Ｐ-Ｑ分析
・工程分析
・工程経路分析
・动线图
【作業】

## Slide 8
根据IE来提出工作场所的课题·改善的顺序
对象产品·工厂场所选定
用IE进行宏观分析
（瓶颈工序的发现）
用IE进行详细分析
（提取课题）
目标设定
确立改善对策·效果的预测
实施改善·效果的确认
改善对策体现出智慧
必须确认经济效果
定量化、图示化
与应有状态比较

## Slide 9
动作经济的4大原则

## Slide 10: 让动作变得轻松：动作经济的原则
■动作的改善
对“一个作业”或“一个循环作业”中产生的“手”及“眼睛”的动作进行分析，排除不需要的动作，确立疲劳度最小且经济性的“动作顺序及组合”
■充分应用人的能力
■最小的疲劳，获得最大的生产量
■排除无用的动作及损耗动作、作业
真重！

## Slide 11
■动作经济原则
⇒做经济性动作⇒最大活用人的能力
着手改善时，须做到动作无“不合理·不均衡·不需要”，且能轻松、迅速、确实得到执行。
动作经济原则
只用右手，左
手有没有闲着
呢？
零部件的放置方
法有没有使作业
不好进行呢？
如使用夹具工
具，能不能少
人数且轻松作
业呢？
可判断动作的
优劣
明确动作优劣的
原因，可判断何
为优良动作
拥有能判断良好的动作方法、完善的作业布置、优良的夹具工具的思考力
动作意识
（Motion-Mind）

## Slide 12: 动作经济的4原则
4原则 | 具体的着眼点
1、减少动作的次数 | ﹡消除寻找、选择的动作 ﹡消除保持、空手等待 ﹡消除抓住修正、换手的动作 ﹡消除需要考虑、判断、注意的动作 ﹡双手应在运动过程中完成加工
2、双手同时动作 | ﹡减少单手持有、空手 ﹡两手应同时取放 ﹡两手就在同时在以对称相反的方向移动
3、缩短动作距离 | ﹡在正常的作业区域内作业 ﹡动作以手指、手腕来完成
4、使动作变得轻松 | ﹡能否利用导向槽、制动装置来定位 ﹡抓比握好 ﹡身体不需转动也可以看到作业位置

## Slide 13
动作经济4原则

## Slide 14
１．人体的运用
    ( 1）双手同时开始、同时结束
    ( 2 ) 除规定休息时间外，双手不应同时空闲
    ( 3）双手之动作应对称反向
    ( 4）手之动作应以用最低等级而能得满意结果者为妥
    ( 5）物体之运动量应尽可能利用之，但如需用肌力制止
    时，则将其减至最小度
    ( 6）连续之曲线运动，较含有方向突变之直线运动为隹
    ( 7）弹道式之运动，较受限制或受控制之运动轻快确实
    ( 8）动作应尽可能使用轻松自然之节奏，因节奏能使动
    作流利及自发

## Slide 15
２．工作场所的布置
    ( 9 ) 工具物料应置放于固定处所
    (10) 工具物料及装置应布置于工作者之前面近处
    (11) 零件物料之供给，应利用其重量坠至工作者边
    (12) 「坠送」方法应尽可能利用
    (13) 工具物料应依照最佳之工作顺序排列
    (14) 应有适当之照明设备，使视觉满意舒适
    (15) 工作台及椅之高度，应使工作者坐立适宜
    (16) 工作椅式样及高度，应可使工作者保持良好姿势

## Slide 16
３．工具与设备的设计
    (17) 手不能当做夹具，而要以夹具或足踏工具代替
    (18) 可能时，应将两种工具合并
    (19) 工具预放在工作位置
    (20) 手指分别工作时，其各个负荷应按照其本能，
    予以分配
    (21) 手柄之设计，应尽可能使与手之接触面增大
    (22) 开关、按钮集中布置于恰当位置，使工作者极
    少变动其姿势，且能利用机械之最大能力

## Slide 17: 1、减少动作次数
①工作必需的动作
运送、抓、使用、组装
分解、定位、放开
②使动作延迟的辅助动作
寻找、分辨、选择、思考、调查、准备
③非作业的不必要的动作
保持、体息、不可以避免的延迟、可以避免的延迟
→使用基本动作要素分析法
■消除不必要的动作
■减少眼睛的动作
■使２个以上的动作组合
研究是否可以通过改变
①加工方法②动作顺序
来消除动作
除了准备之外，设法通过①
改变位置②利用工装③利用
设备使员工不需要判断也可
以完成作业
通过①变更作业方法②使用
工具造成延迟的动作尽早消
除
■原则１：减少动作的“数量”

## Slide 18: 2.动作同时进行
■原则２:动作:同时进行
不产生单 的动作
■同时使用双手!
<效果>
﹡身体取得平衡
﹡动作有节奏
﹡疲劳度少
“空手”
“保持”
打开白板笔帽的动作
拿过来 打开
拿过来的同时打开

## Slide 19: 3、缩短动作距离 4、使动作变得轻松
■原则3：缩短动作“距离”
■重复的短线作业→即使是一点点的移动距离的浪
费也会变成极大的浪费
※1次作业产生1ｃｍ的浪费（产量：1000个/天）
・10m/天/人→2400m/年/人(每月20个工作日)
・如果有100人→1000m→240000m/年＝240Km
◆动作要素可以减少吗?
◆这个动作难不难,姿势是否正常?
◆这个动作是否需要用力
■动作的改善并不只是提高作业的效率
·而是要想着“即使不熟练无论是谁都可以简单地做出来的方法”、
“容易作业”、没有“错误、不良、返修”
■原则4:使动作变得轻松

## Slide 20
对象包括眼睛及双手的动作、零部件的配置等
左
右
左
右
无法作业
左
右
左
右
容易作业
例)手的动作
例)眼睛的动作
例)零部件的配置
上下
左
右
不会疲劳
考虑人的作业范围

## Slide 21
“动作经济原则”的总结
■身体、手、脚的动作极少
■节奏自然的反复动作，流畅的曲线运动
■零部件·工具应定位、易取
■操作材料应从上至下，顺从重力原则
■正确的姿势、照明
■双手应同时且左右对称使用
■充分有效地使用脚
■眼睛左右转动比上下转动不会疲劳
■2个以上的工具应加以组合
动作经济原则
中华料理充分运
用了动作经济原则

## Slide 22: 合适的作业

## Slide 24
最大作业区，手平伸能触及到的最大的范围
最舒适的作业范围
最大作业区域
正常作业区域
正常作业区是以手肘为支撑点能触及的范围
合理的作业区
合理的作业区

## Slide 26: 考慮軽松作業
動作距離的短縮
・尽量縮小動作距離
站脚位置装置的応用
・有効地使用手
除去浪費動作
・除去尋找､転身、拿換部品
重量物的保持
・重物使用適用保持工具
容易拿
・放進容易拿的容器、使動作簡単化
傾斜滾動棚的利用
・利用重力等至使無動力

## Slide 27: 动作经济的4大基本原则
基本 原則 | １）動作の数を減らす | ２）動作を同時に行なう | ３）動作距離を短くする | ４）動作を楽にする
動作 の 方法 |  |  |  | 
作業 の 場所 |  |  |  | 
治工具 機械 | 写真 |  |  | 
足を使う器具を利用する。
最短距離で作業する。
最適な高さにする。
取出し易い容器を利用する。
作業域を狭くする
両手を同時に使う。
両手動作が可能な配置にする。
製品送りに
機械力を利用
作業しやすい配置にする。
重力を利用する。
握り部を掴みやすい形にする。
目の動きを少なくする
动作经济的4大基本原则

## Slide 28
何谓作业速度
■何谓作业速度100% （评估１）?
标准速度(100%)是指，①一般程度的有经验的作业员②对很熟练的作业③以有工作干劲状态下的速度③可持续作业8小时以上④次日没有疲劳感时的速度。
※步行速度（不拿物品）：6.4Km/h（10ｍ为5.6秒）
■有关速度“尺度”的例子(世界标准速度)
※发牌演习
用右手把拿在左手里的扑克牌1张1张按顺序放到桌子上
的纸框内。
①以自己平时的速度发牌并测定时间。
2人作业: 一人发牌，另一人测定时间
②配合声音以“平时速度的80%”发牌
③配合声音以“有工作干劲的速度100%”发牌

## Slide 29
“发牌”演习
■感受标准速度(速度尺度)
■顺序
※用右手把拿在左手里的扑克牌
1张1张按顺序放到桌子上的纸
框内。2人作业。一人发牌，另
一人测定时间。
①以自己平时的速度发牌并测定时间
②配合声音以“平时的速度”发牌
③配合声音以“有工作干劲的速度”发牌
♪ＷＦ80
♪♪ＷＦ100
③
②
①
④
10cm
15cm
15cm
10cm
（桌上）
15cm四方形
扑克牌
≪配置图≫

## Slide 30
“发牌”演习
■感受标准速度(速度尺度)
■顺序
※用右手把拿在左手里的扑克牌
1张1张按顺序放到桌子上的纸
框内。2人作业。一人发牌，另
一人测定时间。
①以自己平时的速度发牌并测定时间
②配合声音以“平时的速度”发牌
③配合声音以“有工作干劲的速度”发牌
③
②
①
④
10cm
15cm
15cm
10cm
（桌上）
15cm四方形
扑克牌
≪配置图≫
♪ＷＦ80（52枚/30秒）
♪♪ＷＦ100（52枚/25秒）