## Slide 1
益管科技
8D 培训资料

## Slide 2
8D：8 DISCIPLINES
8D: 8 Discplines of Problem Solving 解决问题的8个步骤
8D 是解决问题一种工具，通常是客户所抱怨的问题要求公司分析，并提出永久解决及改善的方法
比改善行动报告 (Corrective Action Report) 更加地严谨

## Slide 3
对 策
衡量、追踪及控制改善成效
例如：
人员出勤率93%
现 象
问 题
原 因
当我们观察到
或发现………时
确认并定义问题
WHAT, WHEN, WHERE, WHO, WHY, HOW, HOW MUCH
这现象是否正常 
跟标准或目标比较的差
异（偏离程度）
其差异是否不该在 
人员出勤率的目标为95%低了2个百分比，而此差异幅度根据以往资料判断差异过大为异常状况。
请假人数太多
为什么会发生异常 ?
设定改善目标
并形成解决方案
如何改善异常 ?
如何控制发生异常的
原因 ?
处置：问题发生立即采 公布人员出勤状况取的措施
分析原因
WHY
治标：解决问题的手段强化请假管制
治本：避免问题再发生加强员工向心力的方法
8D 的本质: 问题解决程序

## Slide 4
成立改善小组
暂时性的对策实施及确认
描述问题
D1
D2
D3
原因分析及証实
D4
D5
永久改善行动效果确认
D6
永久改善行动的对策实施及确认
D7
避免再发生/ 系统性预防建议
D8
完成
征兆/ 紧急反应措施
D0
G8D 步骤

## Slide 5
G8D Additional Portions
成立改善小组
暂时性的对策实施及确认
描述问题
D1
D2
D3
原因分析及証实
D4
D5
永久改善行动效果确认
D6
永久改善行动的对策实施及确认
D7
避免再发生/ 系统性预防建议
D8
完成
征兆/ 紧急反应措施
D0
% Effective
% Contribution
% Effective
Validation
% Effective

## Slide 6
1)什么是“问题”?
问题是实际与理想之间的差距 (Gap).
2)什么是问题的型态?
1.异常性问题 (s 太大)
2.结构性问题 (Xbar 太低)
3)如何发掘问题?
把问题视作一座冰山
( 使用工具: 5 Why, 亲和图法,关连图法..)
掌握“问题”之要领

## Slide 7
先提升制程水平 (Xbar ) 还是降低异常 (s )

## Slide 8
变异很小，但却不准确

## Slide 9
准确，但变异却很大

## Slide 10
-6
4
14
24
34
44
54
64
74
Cpk=0.816
Cpk=0.852
0
10
20
30
40
50
60

## Slide 11
把问题想象成一座冰山
现在
看得到的, 可感觉 , 可测量
问题
紧急处理
一次因
(近因)
治标对策
(暂时)
n 次因
(远因)
治本对策
(永久)
真因
真因
真因
真因
真因
why
why
why
why
why
过去
现象

## Slide 12
5 Why 1H 工具
丰田生产方式: “反覆提出五次为什么”
垂直式思考, 针对问题一层又一层地深入
通常第一个答案不会是真正的答案
5 Why 可以找出真正的原因
找原因用5Why+想方法用1How
简单的案子可能4W,3W或2W即找出root cause,但复杂的或许要5 Why, 6 Why, 7 Why…最后要加 1H,How to fix it.

## Slide 13
5 Why 范例: 为何停机
问1:为什么机器停了?
答1:因为机器超载, 保险丝烧断了

## Slide 14
5 Why 范例: 为何停机
问1:为什么机器停了?
问2:为什么机器会超载?
答1:因为机器超载, 保险丝烧断了
答2: 因为轴承的润滑不足

## Slide 15
5 Why 范例: 为何停机
问1:为什么机器停了?
问2:为什么机器会超载?
问3:为什么轴承会润滑不足?
答1:因为机器超载, 保险丝烧断了
答2: 因为轴承的润滑不足
答3: 因为润滑帮浦失灵了

## Slide 16
5 Why 范例: 为何停机
问1:为什么机器停了?
问2:为什么机器会超载?
问3:为什么轴承会润滑不足?
问4: 为什么润滑帮浦会失灵?
答1:因为机器超载, 保险丝烧断了
答2: 因为轴承的润滑不足
答3: 因为润滑帮浦失灵了
答4: 因为帮浦的轮轴耗损了

## Slide 17
5 Why 范例: 为何停机
问1:为什么机器停了?
问2:为什么机器会超载?
问3:为什么轴承会润滑不足?
问4: 为什么润滑帮浦会失灵?
问5: 为什么润滑帮浦的轮轴会耗损?
答1:因为机器超载, 保险丝烧断了
答2: 因为轴承的润滑不足
答3: 因为润滑帮浦失灵了
答4: 因为帮浦的轮轴耗损了
答5: 因为杂质跑到里面去了

## Slide 18
5 Why 的分布层次
现在
看得到的, 可感觉 , 可测量
问题
紧急处理
一次因
(近因)
治标对策
(暂时)
n 次因
(远因)
治本对策
(永久)
真因
真因
真因
真因
真因
why
why
why
why
why
过去
现象
改善行动
防呆设计
为什么机器停了?
为什么机器会超载?
为什么轴承会润滑不足?
为什么润滑帮浦会失灵?
为什么润滑帮浦的
轮轴会耗损?

## Slide 19
5 Why & 关连图
ON HOLD
LOT 太多
工程师未
作处置
Hold Yield
太高不合理
客户Release
good Hold reject
待客户
新程序
客户一直
未回覆
客户要求作
工程分析
工程师太忙
没时间处理
PC/MFG满载
排不上线测试
工程师待
客户指示
产品待重测
L/B,P/C,Tester
Hander 问题
工程师出差
受训或请假
工程师不知
有Hold Lot
工程师忘记
有Hold Lot
工程师未
被通知
系统通知到
别的工程师

## Slide 20
平面度
良率不佳
人员疏失
设备问题
方法缺失
BUY OFF检
查动作不确实
职前训练
不足
疏忽
规格认识
不够
Loading
过多
加班
精神不佳
模具异常
产品定位
不良
机台操作
不熟悉
材料问题
TRAY
设计不良
QA未执行
分散抽样
打带动作
不确实
工作
不专心
熬夜
磨损
Rework产品
未确实check
平面度不佳关联图解析

## Slide 21
PDCA 的介绍

## Slide 22: 何谓管理?
QUALITY CONSCIOUSNESS
.The PDCA cycle is a series of activities pursued for improvement
ACTION
PLAN
CHECK
DO

## Slide 23
P-D-C-A
企划Plan-实行Do-检核Check-行动Action
是课题达成型QC改善历程
是一种对新的作业标准不断挑战,修正, 并以更新的标准替代的过程
运用PDCA改善前, 应以SDCA来做标准化
四个步骤是一体的,连续的.由相同人或单位所负责,否则常会导致无法衔接
改善行动要有“有效性”验証

## Slide 24: PDCA 循环轮
7.效果维持
8.反省及今后计划
6.效果确认
3.方策拟定
2.课题明确化与目标设定
1.主题选定
4.最适策追究
5.最适策实施
P
管理人员
D
作业人员
A
管理人员
C
检验人员

## Slide 25: C-A-P-D-C-A
检视现状-再对策-企划-实行-检核-行动
是问题解决型QC改善历程
注重在已发生问题的处理
在PDCA循环注重在Do, 故Do的内部尚有小型的PDCA循环,直到问题改善为止
小规模的改进,非大刀阔斧的改革

## Slide 26: CA-PDCA 循环轮
3.要因解析
2.现况的把握
1.主题选定
6.效果确认
5.对策实施
4.对策拟定
8.反省及今后计划
7.效果维持
P
Plan
D
A
Action
C
Check
A
C
P
D

## Slide 27: S-D-C-A
标准化Standardization-实行-检核-行动
所有制程在开始运作时都会不稳定, 在这个阶段, 稳定制程使产量固定是很重要的
待标准建立了并且稳定了, PDCA 则是用来改变制程提升水平. 但是一旦制程一改变, 又会马上变得不稳定, 需要以SDCA加以稳定化

## Slide 28: PDCA 与 SDCA
A
C
P
D
A
C
P
D
A
C
S
D
A
C
S
D
属于兵力的维持
(将制程稳定化)
属于兵力的提升
(提升制程的能力)

## Slide 29: PDCA , CA-PDCA 与 SDCA
A
C
P
D
A
C
S
D
列出问题点
GAP
Analysis
A
C
P
D
(-)
(+)

## Slide 30: PDCA 与CA-PDCA实施步骤
1.主题选定
PDCA
活动计划的制作
CA-PDCA
活动计划的制作
2. 现况把握
2. 课题明确化
3. 方策拟定
3. 要因分析
6. 效果确认
5. 最适策实施
4. 最适策追究
7. 效果维持
5. 对策实施
4. 对策拟定
8. 反省及今后计划
适用
何种 QC STORY
的判定

## Slide 31: PDCA 与CA-PDCA实施步骤
1.主题选定
PDCA
活动计划的制作
CA-PDCA
活动计划的制作
2. 现况把握
2. 课题明确化
3. 方策拟定
3. 要因分析
6. 效果确认
5. 最适策实施
4. 最适策追究
7. 效果维持
5. 对策实施
4. 对策拟定
8. 反省及今后计划
适用
何种 QC STORY
的判定
最适策.由Plan 开始即多角度去寻求解决问题的对策, 与CA-PDCA 的边寻找对策处理问题有所不同

## Slide 32: 解决问题的QC Story种类
1.课题达成型QC Story: 着重 PDCA
2.问题解决型QC Story: 着重 CA-PDCA
3.8D 及异常一览表: 着重在于预防再发

## Slide 33: 两种不同类型的良率损失
异常良率损失 Excursions: 良率损失的独立跳升，由突然且严重的良率损失所引起，影响范围导致特别低良率的有限批数
水平不足良率损失Chronics: 良率水平不足。发生众多批数，其良率相对低于水平内的良率。

## Slide 34: 不良率的 p-Chart 趋势图

## Slide 35: 异常的定义
99.73%
0.27%/2=
0.135%
0.27%/2=
0.135%

## Slide 36: 如何管理异常良率
有效管理异常可以
  将干扰降低
  提升 Xbar 水平 (帮助不大, 因为属于少数)
暂时管制措施是重要的
  第一件事就是将产品 “Hold”
  再来才是解决问题, 预防问题的再发
异常管理
  三现: 现时, 现地, 现物
  以Problem 7 Steps 来解决及预防问题
  SDCA

## Slide 37: D1: ESTABLISH THE TEAM (成立小组)
1.让客户认为我们非常地重视他们所反应的问题
2.强制组合不同部门的相关人员以有效解决客户所反应的问题
3.G8D 要求要有成员的职称及联络分机
4.所有成员共同承担责任及后果, 但不要单兵作业, 也不要写 Paperwork

## Slide 38: 成员包括:
●最高指导员(CHAMPION)
  一般为主管阶层,对小组的进度有 监督, 支援及决策决定权力.
●指导员(LEADER)-
  负责协调,活动进行的引导,汇整小组的意见及决策并呈报,尽量不要深入某部份细节,以免迷失方向.
●一般成员(MEMBERS)-
  各部门相关人员,对被指定的工作有义务提出相关的结果及提供意见,(例:P.E, Q.A, M.E, MFG…等相关人员)
小组人数以4-10人为佳.

## Slide 39: Define a Problem
处理问题最重要的?
  不是马上处理问题
  而是认清楚问题本身是不是问题?
  看清楚问题的本质是什么? (异常与结构)
分清楚什么是现象? 什么是真因? (冰山)
这两者之间有何差别?

## Slide 40: 认清是结构问题或者是异常
结构
  抱怨正方形的房屋为何不是圆的
  三班作业都会发生的问题
异常
  在不良水平突然跳跃起来的那一点
  只有某一班会发生, 某一人有问题
因为两者解决问题的手法不一样?

## Slide 41: D2:DESCRIBE THE PROBLEM
G8D 要求要有 Problem Statement.
以真实,可计算的数据详细描述问题.
WHAT(事,物):发生问题的事及物.
WHERE(地):
  事物发生的地点(第一次发生,其他发生地点,持续发生的地点).
  事物本身发生问题的区域(里面,外面,上面或下面…)
WHEN(时): 第一次发生及随后再出现的时间.
WHO(谁): 发现部门或人员
How Big/ How Much: 问题发生的影响程度.
  例:尺寸,数目, MAGNITUDE 比例,趋势, YIELD LOSS…

## Slide 42
D3,D5,D7 对应到真因层次
现在
看得到的, 可感觉 , 可测量
问题
紧急处理
一次因
(近因)
治标对策
(暂时)
n 次因
(远因)
治本对策
(永久)
真因
真因
真因
真因
真因
why
why
why
why
why
过去
现象
D3
D5
D7
改善行动
防呆设计
D6 ?

## Slide 43: D3:Develop Containment Action (暂时改善措施)
以 P-D-C-A 循环的方法暂时, 避免问题再发生,直到永久改善行动完成为止就可以功成身退.
5W2H(WHY,WHAT,WHO,WHERE ,WHEN,HOW,HOW MANY)的方法才能落实执行
G8D: 执行过程中要确认ICA的效果(例如PPM显著降低,CPK, YIELD显著提升)

## Slide 44: 为何要有 D3?
客户的产品在公司是24小时不分例假日连续生产的
不能提供暂时管制措施,就得将产品 Hold住或停止生产
D3 必需在连续24小时内提供给客户 (含例假日)
常使用加大样本抽样,增加自主检查条数,当站或检验站100%全检

## Slide 45: D4: Define and Verify the Root Cause (原因分析及证实)
G8D 要求要去除干扰因素后, 验証原因是否会造成相同结果
以鱼骨图为架构,用脑力激荡的方式找出可能的原因(POTENTIAL ROOT CAUSES)
以5WHY 深入追踪直到分析出真正原因(ROOT CAUSE)
尽可能以实际模拟的方式+数据图表验证真正的原因.

## Slide 46: 鱼骨图
问题的 果
MATERIAL(因 1)
因 2
ENVIRON-
MENT(因 1)
因 2
MAN(因 1)
MACHINE(因 1)
METHOD(因 1)
因 2
因 2
因 2
因 2
因 3
因 3
因 3
因 4

## Slide 47: 5Why + 关连图
ON HOLD
LOT 太多
工程师未
作处置
Hold Yield
太高不合理
客户Release
good Hold reject
待客户
新程序
客户一直
未回覆
客户要求作
工程分析
工程师太忙
没时间处理
PC/MFG满载
排不上线测试
工程师待
客户指示
产品待重测
L/B,P/C,Tester
Hander 问题
工程师出差
受训或请假
工程师不知
有Hold Lot
工程师忘记
有Hold Lot
工程师未
被通知
系统通知到
别的工程师

## Slide 48: 层别法,例:降低异常工时
要看变异,好好从层别开始(问题解决效率化)
质量
待料
整修
Document
Document
早班
中班
Category
Effect
Category
质量
待料

## Slide 49
品 质 问 题 侦 测 流 程
现象
期望 v.s结果
差距
作业指示书
问题成立
指示书合宜?
指示书清晰?
OP训练合格
环境干扰?
OP提出改善措施
主管关怀
[主管巡视]
建立标准作业程序(SOP)
及作业指示书(OI)
修订
修订
施行训练及合格认证
排除
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
属性分析
比较应有状态与现有状
应有状态 : 规格
现有状态 : 问题点
比较结果有显著差距
检讨有无规范作业文件
检讨作业指示内容规范是否合宜?
应否UPDATE?
作业指示内各布骤 参数的规范
是否详细清楚?
依作业指示对OP施予训练并
通过合格认证
进一步评估其他环境因素[温溼度,
清洁度,噪音,ESD……等]周遭杂乱
作业人员提出改善行动

## Slide 50
问题发现与确认
问题发现与确认
经验的参考检讨
层别的思想
[人,工,料,机,T等]
数据汇总
数据收集
Check list设计
质量问题分析思考流程
推移管理图
分析
直方图
分析
柏拉图
分析
问题点的掌握
澄清问题
特性要因分析
散布图
分析
真因确认
[证明因果]
95% Only one
root cause
确认问题点
物理现象
成立条件[中间果]
要因
实际状况
应有状态水平
差异分析
研拟对策
短期验证
检讨与修订
长期追踪[效果确认]
标准化

## Slide 51
清晰
  使用SPC者是否全然了解?辅以图片为佳.
合宜
  REQUIREMENT与客户要求或INTERNTIONAL STANDARD比应做的重要动作/检查是否规定在SPEC做完重要动作之记录.记录之保存与应用上级VERIFICATION.

## Slide 52: D5:Choose and Verify Permanent Corrective Action
永久改善行动的对策拟定及确认
对策拟定的步骤有:
  1. 说明思考解决的问题.
  2. 决定思考完成的时间:决定一期间完成.
  3. 提出改善的构想:应用5W2H的方法(WHEN, WHAT, WHY, WHO, WHERE, HOW,HOW MUCH)
  4. 整理改善对策方案,详细考虑各方案优缺点,再予过虑,评价,建立共识以决定最佳方案.
  5. 以上对策方案,直呈请主管核定后据以实施.

## Slide 53: D6: Implement and Validate Permanent Corrective Action
永久改善行动的对策实施与效果确认
**请勿以此步确认 D3 的有效性
具体实施方案完成后, 即须按决定的方案去实施每项改善案,并尽量以分工合作的方式在限制的期限内完成.
在每一项的对策展开中, 还是要依P-D-C-A的旋转, 须收集数据随时掌握实施动态, 确认每一对策的效果, 假如效果不佳时,亦可修定对策, 再重新执行.
将之标准化, 并纳入FMEA.

## Slide 54: 效果确认需比较改善前后
方法有:
  1. 推移图
  2. 柏拉图
  3. 管制图
  4. 雷达图
以统计方法验証效果的显著与不显著

## Slide 55: D3和D6的PDCA的差异
过程较简易.
EG.1.SHOTDOWN.
2.暂时加强检验水平..
P
(D6) A
C
(D6)
D (D6)
过程较复杂
. (模拟+中长期追踪确认)
例::规范SOP .
P
(D3) A
C
(D3)
D (D3)

## Slide 56: D7: Prevent Actions (避免再发生)
指文件更新, 要有以下两种文件
1.实际作业规范. 程序及制程来避免此问题及其他相关问再发生
2.并将之纳入质量作业作业系统及推 广, 如: FMEA 或 General Rule 文件

## Slide 57: D7: Systematic Prevent Recommendations
修正管理系统
  针对现有的作业或系统做修正
  另寻解决对策所替换的系统

## Slide 58: 8D 如何纳入知识管理体系
8D
FMEA
Positrol Plan
OCAP
TCM Form
Process
Control
TECN:
Containment
Action
ECN:
Permanent
Action
D3
D7
D6

## Slide 59: Q.C.C v.s 8D
D2:问题描述 (PROBLEM DESCRIPTION)
D4:要因分析及确认
(DEFINE AND VERIFY ROOT CAUSE)
D5:永久改善行动的拟定 (CHOOSE AND VERIFY PERMANENT CORRECTIVE ACTION)
D1:成立小组 (USE TEAM APPROACH)
D3:暂时性防堵对策(DEVELOP INTERIM CONTAINMENT ACTIONS)
6.目标设定
9.对策实施
10.效果确认
11.标准化
12.工作检讨
D7:避免再发生
(PREVENT RECURRENCE)
D8:完成 (RECOGNIZE TEAM & INDIVUAL CONTRIBUTION)
1.圈的组成
2.主题选定
3.活动计划
5.现状把握
4.工作分配
8.对策拟定
7.要因分析
D6:永久改善行动的实施及确认
(IMPLEMENT & VALIDATE PERMANENT
CORRECTIVE ACTION)

## Slide 60: 公司解决问题工具的共同语言
Problem
Solving
Problem
Prevention
IEE统计
工具箱,QC7,
新QC7手法
Key Notes
Study and
Control
SPC
Tools
Control
Plan
FMEA
CI
APQP
QFD
Business
Plan
Goal
8-D
RADS
FTA
知识管理
信息系统
平台

## Slide 61: 原文全名
8-D: Eight-Disciplines of Problem Solving
FMEA: Failure Modes& Effects Analysis
APQP : Adrvance Product Quality Planning
DOE : Design of Experiments
EI&PM : Employee Involvement & Participative Management
FTA : Fault Tree Analysis
CI : Continuous Improvement
QC : Quality Circles
QFD : Quality Function Deployment
SPC : Statistical Process Control

## Slide 62: QC7 手法的应用
找出问题点
现状的把握及目标的设定
表示原因及结果的关系
要因的解析
柏拉图
散布图
直方图
A
B
C
1
2
3
4
5
查检图
管制图
特性要因图

## Slide 63
D
E
*
*
*
*
*
要因的解析
层别
有相关
有时间的变化
*
*
*
*
*
*
对策的检讨及实施
效果的确认
标准化(制定)
效果的维持
A
B
C
D
E
A
B
C

## Slide 64: 新QC7手法在改善所占的角色
这是期望能使用的方法
这是可以使用的方法
Plan 1:浑沌事项的整理及问题的设定
过去的QC手法
Plan 2:手段展开
Plan 3:手段以时序列的
配列实行计划作成
亲和图法
(感情的)
关连图法
(逻辑的)
系统图法
(对目的或多段目的作
系列性的手段展开)
矩阵图法
(目的及手段的
关连能知道)
PDPC法
(有不确定要素,所以在
推行过程中,可随时加入
时点情报,并作最适计划)
箭图法
(主要是使确定事象
系列的计划初期效率化)
统计的方法
实验计划法
矩阵数据
解析法
鱼骨图
QC七大手法
柏拉图
查检表
直方图
散布图
管制图
推移图
多变量解析法
用于重大事故的预测
• 在有很多数量性数据时,而
数量很浑沌时作为整理用
• 可以在Plan或是Do的阶段
使用
Do

## Slide 65
群策群力 共同参与！