## Slide 1
PMC流程优化
Pacific

## Slide 2
背景&目的
规划背景
公司战略层面：为应对目前工厂营运困局进行变革，降低营运成本，提升企业竞争力
规划目的
建立一套高效运作的生产计划模式&物料控制流程
做到生产计划精度高、对生产有效控制、计划达成率高、生产周期合适
组建一支能够真正“控制、指挥、统筹”总生产的PMC团队
高精度生产计划 高精确物料控制 高精细生产周期
物料进度控制精确，物料需求计划准确
项目层面：
计划精度不足/缺少有效控制/达成率偏低
进度控制精度不足/及时交货率偏低
中间库存多/生产周期长/面积利用率低

## Slide 3
职能需求
职能使命
PMC职能需求
建立适合工厂的生产周期
导入拉动式生产模式
建立能力需要评估体系
均衡排产、准确计划、合理安排
固定排产，减少生产计划变更
准确的物料需求计划&高精度的物料进度控制
及时到货率、计划达成率控制

## Slide 4
企业战略定位
总生产计划
主生产计划
物料需求计划
生产作业计划
产品决策
生产能力决策
需求预测
生产进度
库存信息
外部生产能力
企业商业流程
企业总生产流程

## Slide 5
计划类型 | 具体说明
主生产计划 | 依据所有订单，编制主生产计划，为每张订单明确需求时间和数量
产能平衡计划 | 根据主生产计划，编制产能平衡计划，估算人力和设备等是否能满足生产需求
物料需求计划 | 对主生产计划进行分解，形成相应的物料需求计划
生产作业计划 | 根据主生产计划，将具体制造任务分配于每个加工中心
计划内容说明
各类计划编制内容说明
主生产计划——有明确验货排期的八周生产计划
产能平衡计划——以人力、设备产能为基础的生产计划
物料需求计划——以主生产为基础的原材料、外部采购、委外加工、前工序加工的计划排期
生产作业计划——每个加工中心的具体生产计划，两周排期

## Slide 6
PMC操作流程

## Slide 7
生产中心
外发组
加工商
采购部
MC
PC
仓库
供应商
仓储信息
2周排期
2周排期
2周排期
2周排期
进度回复
进度回复
生产进度
外发指令
采购指令
2周排期
OPC
8周主计划
计划信息流
信息流

## Slide 8
职能说明
MC 职能
与车间主管一同编制两周生产排期
按产品跟进物料进度
实时掌握车间生产进度
与各相关部门之间的沟通
其他上级安排的工作

## Slide 9
外发落实——根据PC的指令进行相应产品外发加工
外发物料进度跟进——确保按照两周排期跟进物料进度
根据加工商的产能、配合度等合理外发生产
职能说明
外发流程&职能
成本评估
采购组织加工商报价
成本出指导价格
外发组跟进
外发加工
PC外发申请
YES
NO
外发需高层审批

## Slide 10
生产周期制定
库存周期&生产提前期
注塑
喷油
电子
装配
外购物料
验货期
包装材料库存周期<3天
委外加工物料库存周期<5天
五金件库存周期<2周
前工序自制物料：注塑件<10天 喷油件<5天
自制
外发
注塑
喷油
安全期3天
提前期3天
提前期4天
提前期3天
提前期4天
提前期4天
提前期4天
提前期<3天
提前期<5天
具体时间需商讨

## Slide 11
生产进度跟进
实时生产进度反馈
实时掌握车间生产进度、成品&半成品入库信息
车间
MC
仓库
PC&OPC
ERP入数
生产进度&产出
生产进度&产出
成品入库
录入系统
验货
NO—车间返工
Pass—数据生效

## Slide 12
生产信息流改善
外发加工
加工商
移印
外购物料
送货
送货
装配
包装
工厂PMC
供应商
采购
香港PMC
成本
生产信号
评估信号
体系建立：
建立人力评估体系
建立库存标准
制订新的生产周期
生产计划改善：
1.固定排期，均衡排产
2.整数排产、按生产能力排产
3制订新的生产信息流
喷油
注塑
改善点呈现

## Slide 13
生产中心
加工商
采购部
MC
PC
仓库
供应商
仓储信息
2周排期
信息回复
进度回复
生产进度
外发&采购指令
2周排期
OPC
8周主计划
“最经济”模式
其他模式介绍
进度回复
2周排期
采购信息
采购信息

## Slide 14
“自负盈亏”的项目经理模式
其他模式介绍
由产品经理按客户进行负责管理
设备、车间、场地按照客户订单量进行划分
按照正规成本评估，由自己团队负责盈利——自付盈亏
相关人员也进行划分

## Slide 15
每半个月更新一次21周人机预算数据update man-machine data once per half a month
生产计划改善

## Slide 16
生产计划改善
每半个月更新一次21周人机预算数据——作用
按照订单情况，提前做好用工计算&准备
提前预算设备、厂房需求
提前做好外发加工计划，避免临时决策

## Slide 17
每周更新8周的订单明细及人手/工时预算update order details and work force/workhours target weekly
生产计划改善

## Slide 18
生产计划改善
每周更新8周的订单明细及人手/工时预算——作用
主要用于人手预算/工时评估，从而预先人员准备&外发协助决策
用于需要进口物料、采购周期长的物料订料需要

## Slide 19
OPC发出产品落货排期及放数(落货前3或4WK) OPC offers product delivery schedule and quantity.
生产计划改善

## Slide 20
生产计划改善
OPC发出产品落货排期及放数(落货前3或4WK)——作用
落货排期使用于制定两周排期
控制放数3WK或4WK，降低客户减单或订单变更造成的风险，同时减少因控制不到位造成的人为物料失误损失

## Slide 21
装配跟单MC每周更新2周装配排期 update assembly achedule per 2 weeks
生产计划改善

## Slide 22
生产计划改善
装配跟单MC每周更新2周装配排期——作用
香港PMC&其他订单跟进部门实时了解生产实际状态
制定两周排期减少车间转拉、追物料等浪费
物控部门根据两周排期跟进物料
仓库按照两周排期控制仓库物料

## Slide 23
PMC跟进报验，产品OK后入仓 follow up and inspect,products into the warehouse if ok
生产计划改善

## Slide 24
生产计划改善
改善安排——现阶段必须做的
尽快完成两周排期
8周排期增加人力需求评估
按产品跟进物料、跟进生产进度
改善安排——第二阶段目标
整合采购与MC重复工作内容，达到人力精简
整合外发与MC重复工作内容，达到人力精简

## Slide 25
目前存在的问题
问题一——沟通配合&责任不清
工程部
香港PMC
生产车间
采购部
PMC
外发组
统筹部门责任不清晰
部门间缺乏沟通、配合
仓库
谁是中心？

## Slide 26
目前存在的问题
问题二——领导力
统筹部门&统筹人员的能力
部门间配合协调&执行的能力
对下属人员的工作领导能力
对业务熟悉能力

## Slide 27
Thank You !