## Slide 1: 能力计划和综合生产计划
Capacity Planning
Aggregate Planning

## Slide 2: 计划过程
短期计划
车间生产计划
人员安排
中期计划
销售计划、生产与预算计划
仓储计划、人员计划、合同
长期计划
企业目标
R&D、设备更新及定位
三个月
两年
5年或更长
详细程度

## Slide 3: 工业生产计划体系
资源计划
综合生产计划
（Aggregate）
需求预测
Front end
Engine
Back end
主生产计划
（MPS）
物料需求计划
（MPS）
车间作业计划
（PAC）
库存信息
能力需求计划
（CRP）
物资供应计划
（PM）
时间能力计划
物料清单
BOM
工艺文件

## Slide 4: 总生产计划在整个生产计划中的地位
需求预测
订 单
综合生产计划 Aggregate Planning
产品决策
能力决策
可获的原材料
外部能力
主生产计划

## Slide 5: 生产能力定义及重要性
生产能力度量
重要性
产出度量：如汽车厂年产100辆汽车
投入度量：可利用的设备台数
最大能力
正常能力
过大浪费
过小不能满足市场需要

## Slide 6: 能力利用率
能力利用率=
实际能力
设计最大能力
100%
美国： 从1948~1990平均利用率为82%
最高为91% (1960年经济景气时)
最低为72% (1982年被日本超过时)

## Slide 7: 能力计划决策步骤
确定需求与现有能力之差
制定候选的能力计划方案
评价每个方案（定性和定量），做出抉择
估计未来的能力需求

## Slide 8: 能力计划编制与管理技术
能力计划编制与管理技术
能力计划与技术
资源需求计划
粗能力计划
能力需求计划
输入/输出控制
相应的生产计划
综合生产计划
主生产计划
物料需求计划
车间作业管理
负责人
上层管理人员
上层管理人员
生产计划员
车间计划员
计划期
长期
中长期
中期
短期

## Slide 9: 生产能力的调节
（1）改变库存水平
（2）新聘，解聘来改变劳动力的数量
（3）超时或减时来改变生产率
（4）转包：更高的工资，失去顾客的可能
（5）聘用非工作日的工人：超市。餐馆……
生产能力的调节

## Slide 10: 学习曲线
时间
生产成本
300
100
例：美国道格拉飞机公司
以劳动力为主明显（如高科技）复杂产品明显
kn=k1nb
n---生产的数量；
b----经验指数。

## Slide 11: 综合生产计划概述
综合生产计划的计划期为6~18个月
综合生产计划是主生产计划前制定的
主要目的：明确生产率、劳动力人数和当前库存
的最优组合
描述：在已知计划期内，每一时段t的需求预测
量为Ft,以最小化生产计划期内的成本为目
标，确定时段t=1,2,…T的产量P，库存量
It,劳动力水平Wt

## Slide 12: 综合生产计划采取的策略
追逐策略
当订货变动时，雇佣或解雇工人，使产量与订货相一致。
稳定的劳动力水平——变化的工作时间
通过柔性的工作计划或加班改变工作时间，进而改变产量
平准策略
可以用浮动的库存量、订单积压和减少销售来消化缺货与
剩余产品，保持稳定的劳动力数量与产出率。

## Slide 13: 相关成本
基本生产成本——是计划期内生产某一产品的固定与变动成本，包括直接与间接劳动力成本，正常与加班工资。
可变动的劳动力成本——典型成本是雇佣、培训与解雇人员的成本。
库存成本——主要组成部分使库存占用资金的成本。
延期交货成本——包括由延期交货引起的赶工生产成本、失去企业信誉和销售收入的损失。

## Slide 14: 综合生产计划技术及例子分析
下面以满足CA&J公司的要求为例，说明如何利用电子表格方法比较四种策略。最后讨论应用线性规划的更复杂的方法。
企业一般使用简单的试算法制定综合生产计划。试算法包括计算不同生产计划方案的成本，并从中选出最佳方案。电子表格软件会有助于这一计划过程。精确的方法如线性规划与仿真计划经常在电子表格软件中得到应用。

## Slide 15: 应用举例
在研究备选生产计划之前，一般将预测需求量转换为生产需求量，生产需求量包括了安全库存。
第一阶段月库存为400件。由于需求预测是有误差的，CA&J公司决定建立一个安全库存（缓冲库存）以减少缺货的可能性。本例中，安全库存为预测需求量的1/4。
现在我们为CA&J公司制定生产计划。用一张电子表格对不同方案进行分析，以确定总成本最低的方案。

## Slide 16: 应用举例：需求预测
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计
每月工作天数 22 19 21 21 22 20 125
安全库存 月需求预测量的25%
需求与工作天数
预测需求 1800 1500 1100 900 1100 1600 8000
库存
期初库存 400件

## Slide 17: 应用举例：费用
招聘与培训成本 200.00$/人
库存成本 1.50$/件·月
解聘费用 250.00$/人
正常人工成本（每天8小时） 4.00$/小时
费用
材料成本 100.00$/件
缺货损失 5.00$/件·月
分包边际成本 20.00$/件（分包费用-材料费用）
单位产品加工时间 5小时/件
加班人工成本（1.5倍正常人工费用） 6.00$/小时

## Slide 18: 应用举例：生产需求
总生产计划需要数据
期初库存
需求预测量
安全库存（.25*需求预测量）
生产需求量（需求预测量+安全库存-期初库存）
期末库存（期初库存+生产需求量-需求预测量）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
400
1800
450
1850
450
450
375
275
225
275
1500
1100
900
1100
1600
400
275
225
850
225
275
1150
1725
400
275
1000
275
375
1425
375

## Slide 19: 应用举例：方案1、2
方案1 增、解聘工人——在需求量大时应多雇佣工人，在需求小时可以裁减工人。这种做法不一定永远可行，如对技术要求高的工种一般不能采取这种策略，因技术工人不是随时可以雇佣到的。另外，工人队伍不稳定也会引起产品质量下降和一系列的管理问题
方案2 库存调节——在正常的工作时间内用固定人数的工人进行生产，以满足最小的预测需求量。就是通过库存来调节生产，而维持生产率和工人数量不变。当需求不足时，由于生产率不变，库存就会积累起来。当需求过大时，将利用库存来满足需求，库存就会减少。

## Slide 20: 应用举例：方案3、4
计划3 外包—— 维持正常工人不变，需求不能满足部分采用外包解决，风险是：客户有可能被别人拿走。
计划4 加班加点 —— 在正常工作时间内用固定人数的工人进行生产，满足所有预测需求量。加班完成其余生产需求量。该计划中工人人数难以确定。但其目标是使6月份的期末库存与安全库存尽可能接近。

## Slide 21: 应用举例：方案1算例
方案1 增、解聘的工人
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总和
生产需求量（根据表）
所需生产时间
（生产需求量×5小时/件）
每月工作天数
每人每月工时
（工作天数× 8小时/天）
所需人数
（生产时间÷每人每月工时）
新增工人数
（假定期初工人数等于1月份的53人）
招聘费（新增工人数×$200）
解聘人数
解聘费（解聘人数×$250）
正常人工成本（所需生产
时间×$4）
1850
9250
22
176
53
0
$0
0
$0
$37000
1425
7125
19
152
47
0
$0
6
$1500
$28500
1000
5000
21
168
30
0
$0
17
$4250
$20000
850
4250
21
168
25
0
$0
5
$1250
$17000
1150
5750
22
176
33
8
$1600
0
$0
$2300
1725
8625
20
160
54
21
$4200
0
$0
$34000
$5800
$7000
$160000

## Slide 22: 应用举例：库存算例
库存调节
期初库存
每月工作天数
可用生产时间
(工作天数×8小时/天×40人)
实际生产量
（可用生产时间÷5小时/件）
需求预测量（根据表）
期末库存
（期初库存+实际产量-需求预测测量）
缺货损失（缺货件数×$5）
安全库存（根据表）
（正数）多余库存
（期末库存-期初库存）
库存费用(多余库存×$1.50）
正常人工成本（×$4）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总和
400
22
7040
1408
1800
8
$0
450
0
$0
$28160
8
19
6080
1216
1500
-276
$1380
375
0
$0
$24320
-276
21
6720
1344
1100
-32
$160
275
0
$0
$26880
-32
21
6720
1344
900
412
$0
225
187
$281
$26880
412
22
7040
1408
1100
720
$0
275
445
$688
$28160
720
20
6400
1280
1600
400
$0
400
0
$0
$15600
$1540
$948
$160000

## Slide 23: 应用举例：分包算例
外包
生产需求量（根据表）
每月工作天数
可用生产时间
(工作天数×8小时/天×25人)
实际生产量
（可用时间÷5小时/件）
分包件数
（生产需求量-实际产量）
分包成本（分包件数×$20）
正常人工成本（所需生产时间×$4）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总和
1850
22
4400
880
970
$19400
$17600
1425
19
3800
760
665
$13300
$15200
1000
21
4200
840
160
$3200
$16800
850
21
4200
840
10
$200
$16800
1150
22
4400
880
270
$5400
$17600
1725
20
4000
800
925
$18500
$16000
$160000
$160000

## Slide 24: 应用举例：加班算例
加班
期初库存
每月工作天数
可用生产时间
固定生产量（工人38人）
（可用生产时间÷5小时/件）
需求预测量（根据表）
加班前库存量
（期初库存+固定生产-需求预测量），近似整数
加班生产件数
加班成本（$30/件）
安全库存
（正数）多余库存
（加班前库存量-安全库存）
库存费用
正常人工成本
1月 2月 3月 4月 5月 6月 总和
400
22
6688
1338
1800
-62
62
$1860
450
0
$0
$26752
0
19
5776
1155
1500
-345
345
$10350
375
0
$0
$23104
0
21
6384
1277
1100
177
0
$0
275
177
$266
$25536
177
21
6384
1277
900
554
0
$0
225
329
$494
$25536
554
22
6688
1338
1100
792
0
$0
275
517
$776
$26752
792
20
6080
1216
1600
408
0
$0
400
8
$12
$24320
$12210
$1548
$152000

## Slide 25: 应用举例：4方案比较
四个计划方案的比较
新聘
解聘
多余库存
缺货
外包
加班
正常人工成本
成本
方案 1：
新聘和解聘
方案2
库存调节
方案3
外包
方案4
加班
5800
7000
0
0
0
0
160000
172800
0
0
948
1540
0
0
160000
162488
0
0
0
0
60000
0
100000
160000
0
0
1548
0
0
12210
152000
165758

## Slide 26: 数学方法
线性规划
一般模型
— 单纯型法 — 运输方法
线性规划法（Linear Programming, LP）是采用线性规划模型来建立实际问题的数学模型，然后求问题最优解的一种广泛应用的最优化方法
目标函数：
约束条件：
非负限制：

## Slide 27: 线性规划例
例：
某厂生产x1和x2两种产品，需要的车间1、2的工时及成本如下表：
产品及限制 | x1 | x2 | 限制
车间 1 | 20 | 15 | 100
车间2 | 2 | 3 | 15
利润 | 25 | 30 | 最大化
目标函数： max C = 25x1+30x2
约束条件： 2x1+15x2 <= 100
2x1+3x2 <= 15
x1>0 x2>0

## Slide 28: 图解法 同学可用单纯形法试解
10
2 4 6 8 10
8
6
4
2
0
20x1+15x2 <= 100
2x1+3x2 <=15
X1=2.5,x2=3.33

## Slide 29: 线性规划的一般表示
例10-1: 某纸品厂要生产糕点盒，表10-1是今后6个月的市场需求的预测；生产成本如下：
库存费用：5元/月/件；
固定工人工资：40元/天；
加班工资：7元/小时；
转包成本：10/件；
解雇成本：15/件； 每件加工工时：1.6小时/件。

## Slide 30: 变量设定
Wt ----- t月劳动力数量；
Ht ----- t月份开始时新雇用的工人数；
Lt ----- t月份开始被解雇的工人数；
Pt ----- t月份生产的产品数；
It ----- t月末库存量；
St ----- t月末缺货数；
Ct ----- t月份外包的产品数；
Ot ----- t月份超时数。

## Slide 31: 各项费用计算结果
表10-6 各决策变量的成本
Wt Ht Lt It Pt St Ct Ot
800 1000 1500 5 10 5 10 7
固定工人每月工资：5*8*20=800
新雇工人每月工资：6.25*8*20=1000
解雇工人每月工资：75*20=1500

## Slide 32: 目标函数
S——缺货数量；C——外包数量；Q——超时工时

## Slide 33: 约束条件
（常人班工人每天5件，加班每件5小时）
（本月生产量+上月库存加本月外包=本月需求+是月缺货加本库存-本月缺货）
（每一工人每月加班不超过10小时）

## Slide 34: 生产组织线性规划练习例
题意：
某厂生产柴油机，1、2、3、4月的订货分别为（台）：
3000，4500，3500，5000。
该厂正常生产能力为：3000台，成本每台为：5000元；
加班能力为：1500台，每台另加1500元；
库存： 每台每月为：200元。
请写出目标函数和约束条件。
提示：
变量设置： xi -----i月的正常产量；
yi -----i 月的加班生产量；
zi -----i月的库存（第1月为库存）。

## Slide 35
题 解:
变量设定：xi ----每月正常的生产量；
yi ----每月加班的生产量； zi ---各月的库存量。
i= 1, 2, 3, 4. Z1=0
目标函数：min C= ∑ （5000 xi+6500 yi+200 zi ）
约束条件：
x1+y1-z2=3000;
x2+y2-_z3+z2=4500;
x3+y3+z3-z4=3500;
x4+y4+z4=5000;
0<=xi<=3000; 正常生产能力约束
0<=yi<=1500; zi>=0 加班的限制
4方程相加等于4个月 订货量