## Slide 1: QRQC

## Slide 2: 日程
QRQC 原则 40’
生产线 QRQC 120’
  怎么做
  现场研讨
  反馈
课程反馈/ 结论 20’
生产部 QRQC 120’
  怎么做
  8D （要素调查及标准比对）
  现场研讨
  反馈
课程反馈/ 结论 30’
第一次研讨
第二次研讨

## Slide 3: 研讨期望
理解并确认什么是生产过程中的QRQC
现地（Genba）进行在岗训练
回答问题
分享经验
提升做QRQC的技巧并领导QRQC活动，以…..
提高质量的绩效
生动有趣 !

## Slide 4: 介绍
对于 QRQC 你都知道什么?

## Slide 5: 什么是 QRQC ?
一种管理态度 ——在现场
用以解决 所有类型的问题
关注优先问题
快速 反应 质量 控制

## Slide 6: 理解 QRQC
QRQC 不是一个工具/体系: 它是 文化 / 管理态度 它必须在所有领域应用: 工艺, 项目, 供应商, 人力资源, 物流
……
Notes: PDCA is the simplest form of problem solving and is intended to be used by 100% of the organization.
PDCA is a mindset, an attitude. PDCA is a process we do subconsciously everyday.
The PDCA methodology must be rigorously applied at all levels of the organization.

## Slide 7: QRQC的6个关键点
现地 在问题发生时，问题发生地
现物 什么是真正的缺陷? 把好件与坏件比较
现实 不要想像, 没有之乎者也如此等等的废话 用数据说话，与标准比对
快速 反应 立即反应 首先保护顾客
逻辑 思考 问题是什么? 根源是什么? 对策是什么? 如何防止重复发生?
在岗 训练 监控, 培训, 支持, 认可

## Slide 8: QRQC 的基石: 三现
三现主义– 现 的意思是 “真实” 或“实际"
三现主义
理解其后面的含义
1. 现地 (Gen-ba) 哪里是现地? 事件发生处, 事件发生时
2. 现物 (Gen-butsu) 什么是现物? 用来比对的东西： 坏的和好的
3. 现实 (Gen-jitsu) 什么是现实? 用数据说明事实

## Slide 9: QRQC ….. 快 ?
为什么 ?
我们需要
快
为了高效
为了更接近问题并用三现主义的意识去分析问题

## Slide 10: 基本工具….
我的双眼和双腿，用于……
    看/ 测量/ 观察/ 分析/ 记录……
什么是
最重要的
质量工具？

## Slide 11: 你日常的 QRQC 活动
谁应该牵头进行 QRQC 过程?
为了进行QRQC, 我们需要 教练/ 领导者
如何领导变革?
每天由经理进行在岗训练
为什么?
  从现地学习
  祝贺员工
  获得动力
  提供公平的提升机会

## Slide 12: 你日常的 QRQC 活动
1. 你今天改善了什么?
2. 你今天学到了什么?
3. 你今天教授了什么?
4. 你今天祝贺了什么人吗?

## Slide 13: QRQC 循环
探测
沟通
分析
确认
QRQC
会议
5W 2H
抑制
要素调查及标准比对
5 个为什么
如何分享，
测量，并指派任务
红料箱里有什么?
现地检查
经验教训
标准更新

## Slide 14
生产线 QRQC
生产部 QRQC
工厂QEQC
反馈

## Slide 15
发现
红料箱控制 反应规则
沟通
生产线QRQC 板
分析
操作者进行
确认
每班确认
改进标准
生产线QRQC
如何进行生产线 QRQC?
生产线QRQC: 操作者 立即 采取措施 解决问题!

## Slide 16: 如何做生产线 QRQC?
谁参加?
  操作者与班组长, 由主管训练
什么（内容）?
  所有生产线问题, 根据反应规则
什么时候?
  每当生产线发生问题时, 根据缺陷停线反应规则, 停线之后
如何?
  在生产线用简单的一页纸 (生产线QRQC 板)

## Slide 17: 如何做生产线 QRQC?
日期
问题描述/原因
缺陷图片/简图
措施（快速反应）/负责人/时间
控制（质量控制）
状态
检查 / 确认 / 有效性
1
2
3
4
5
6
7
生产线QRQC
1
2
3
4
5
6
7
生产线QRQC 用于 :
24小时内可以解决的简单问题
确定保护顾客的抑制措施
在生产线附近用简单的一页纸
由班组长与操作者一道手工填写

## Slide 18: 生产线 QRQC板?

## Slide 19: 生产线QRQC 4 个强制原则
拒收的缺陷件用容易识别的标签标识缺陷位置
生产线依据规则停线（成品报废时必须停线）
班组长与操作者在快速反应QRQC板上进行分析，由生产经理支持 (开始时由生产经理牵头)
每班有跟踪表，并显示历史数据和逐步改进的目标值，
数据均由操作者填写

## Slide 20: 生产线QRQC
下表总结了有效进行生产线QRQC的关键点
每天跟踪绩效，设定目标值
生产线QRQC板，靠近设备/操作者，有缺陷件
根据反应规则停线
操作者根据反应规则停线并分析实际状况
班组长跟踪前一个班次启动的QRQC事项
生产经理检查生产线的绩效并评审生产线QRQC
班组长/主管沟通新的QRQC问题及下一班次需要跟踪的QRQC问题
先决条件
缺陷发生时
QRQC评审
每个班次过程中
每个班次结束时
在生产线QRQC，操作者立即采取行动改善

## Slide 21: 生产线QRQC 评审提示：
首先检查绩效：这条线满足目标值了吗？如果没有，生产线是否象期望的那样作出反应？缺陷发生时，支持职能是否及时提供了帮助？
顾客是否立即得到了系统化的保护？
是否根据优先顺序对问题进行了评审？
是否所有班次都对所有开口问题根据要求进行检查并每班进行确认？
是否所有的报告人都用数据说话并有零件在手，而不是凭空想像？
不要进入技术细节的讨论。
是否首先对标准进行了检查 (标准化操作，首件确认，一岗多能……）？
操作者是否了解问题所在？他们是否参与了分析？他们是否知道所采取的措施？
措施的最终期限是否很短？承诺是否兑现了？
问题是否迅速关闭，并引出切实的持续的改善？
是否有需要上升到生产部级别的问题？
这条线今天是否改善了什么?

## Slide 22: 现场研讨反馈
你观察到了什么 ?
好的方面
需要改进的方面
误解 ?
障碍 ?

## Slide 23: 缺陷停线
C. 最低缺陷停线规则
  质量巡检发现的第一件缺陷
  成本报废的第一件
  第一件没有探测到的缺陷
  第一件没见过的缺陷
  跟踪特定的单个缺陷
B. 部分缺陷停线
  停线的限定值必须定期更新，设定挑战性的数值
A. 全面缺陷停线

## Slide 24: 如果操作者不能解决问题怎么办?
如果重复发生 (简单措施无效),
如果是复杂问题 (24小时内还不知道根源),
如果是关键/紧急问题
则——启动生产部 QRQC
问题上升时，必须同时展示实物
生产线-> 班长
生产部->生产 经理

## Slide 25
生产线 QRQC
生产部QRQC
工厂QRQC
反馈

## Slide 26
探测
在生产线 QRQC中选出
3个主要的问题
沟通
分配任务
分析
QRQC 板 / 8D
确认
生产部
QRQC
如何进行 生产部 QRQC?
在生产部QRQC中, 为了解决生产线无法解决的问题，
活动需指派负责人

## Slide 27: 如何进行 生产部 QRQC?
谁参加?
  所有主管, 工程, 维修, 需要时其他职能. 生产部经理主持+ 工厂经理 & 质量经理 至少每周参加一次
什么内容?
  评审昨天措施的影响
  评审生产线中3个最重要的问题
  制定措施并指派负责人
什么时候?
  每天
  生产经理开始时每天巡视生产线QRQC板至少3次。
如何?
  用 QRQC板

## Slide 28
问题是什么?
我们在其他地方有类似问题吗?
如何抑制?
根源是什么
  (未发现 及 发生)
纠正措施计划是什么?
如何检查有效性?
我们学到了什么?
  (如何 系统化 并横向共享 ?)
Plan
Do
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
重要的是逻辑思考
Check
Act
分析:
PDCA 方法 用8D表
Notes: Recognize extraordinary team efforts
Core procedure updates

## Slide 29
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板
Analysis:
PDCA 方法 用8D表
D1 问题描述
对问题建立共同的理解
5W & 2H:
(谁 , 什么 , 何时 ,何地 , 为何 )
(如何发现, 多少);
是/不是

## Slide 30
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D2
类似产品的风险?
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 31
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D3 抑制
立即保护顾客
挑拣? 按班次记录数据
其他特别操作 ?
从这些记录的操作数据中获得信息
以帮助解决问题
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 32
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D4 分析未发现的根源
为什么问题没有被探测到
通过与标准比对进行要素调查 & 5 个为什么
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 33
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D5 分析发生的根源
为什么产生了问题
通过与标准比对进行要素调查 & 5 个为什么
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 34
通过标准比对进行要素调查
通过数据对比好的 / 坏的 / 标准以识别未发现和发生的潜在诱因
 | 要素 | 控制点 | 标准 | 实际状况 |  | 实际比标准？ | 标准OK? | 调查措施核结果－缺陷重现？ | 要素保留？
 |  |  |  | 合格件 | 不合格件 |  |  |  | 
D4: 未发现的原因 | 发泡模具几何尺寸（密封圈区域 | 几何尺寸符合性检查 | DFN | 完成 | 完成 | O | O | 未重现 | 不保留
 | 搪塑模具几何尺寸（周边） | 几何尺寸符合性检查 | DFN | 完成 | 完成 | O | O | 未重现 | 不保留
 | 新发泡模具制造商（上模/下模空气间隙 | 几何尺寸符合性检查 | 没有（取决于供应商） | -0.35 mm | -0.35mm | O | X | 有重现（评审模具设计指南） | 保留
D5：发生的原因 | 合模角度（零件尾部） | 上模/下模合模角度（零件尾部）检查 | <45o | OK | OK | O | X使解决问题更困难并产生额外问题（合模时产生褶皱） | 抑制措施，评审模具设计指南（最大角度应该小些） | 保留
 | 周边表皮厚度（空气张紧区） | 表皮厚度符合性检查 | 1.2+/-0.2mm(气囊区） | 0.7+/-0.2mm(发泡密封区） | 0.7+/-0.2mm(发泡密封区） | Δ | X | 是：测量确定不同区域表皮厚度规范 | 保留

## Slide 35
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D6 纠正措施计划
解决问题的措施是什么
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 36
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D7 检查
确认对策的有效性
记录数据
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 37
D4
D5
D6
D2
D7
D3
D8
D1
> QRQC 板 FAU-F-PSG-0287
D8 经验教训
我们学到了什么 ?
为了避免重复发生我们应该控制什么 ?
Analysis:
PDCA 方法 用8D表

## Slide 38
去现场练习

## Slide 39: 现场研讨反馈
你观察到了什么 ?
好的地方
需要改进的地方
误解 ?
障碍 ?

## Slide 40: 生产部 QRQC 强制原则
生产部 QRQC 现场区域应展示 与 绩效指标的跟踪
实物
生产经理主持每天的管理会
QRQC板 / 8D 方法 / 跟踪

## Slide 41
生产线 QRQC
生产部 QRQC
工厂QRQC
反馈

## Slide 42
探测
所有顾客抱怨
沟通
交流板
分析
8D
确认
工厂经理
工厂
QRQC
如何进行工厂 QRQC?
工厂经理检查并批准 所有 关于顾客抱怨的 8D's

## Slide 43: 如何进行工厂 QRQC?
谁参加?
  工厂经理和质量经理主持
  所有工厂的管理团队
  + 更高级别的人员（如果正好在现场）
什么内容?
  评审顾客抱怨 – 从抑制开始.
  指派措施负责人/最终期限
什么时候?
  每天
如何?
  QRQC 板
  手头要拿着件

## Slide 44
日常 QRQC对顾客问题的快速反应
> 日常QRQC:
在顾客缺陷发生的当天（当班）
必须采取抑制措施 (填写在板子上)
每日跟踪表
缺陷件台
制造
制造
维修
质量
1
2
3
缺陷
抑制措施
- - -
- - -
- - -

## Slide 45: 工厂QRQC 强制原则
工厂QRQC 区域必须展示指标跟踪
工厂经理主持每天的管理会
指派任务/措施负责人/最终期限
用QRQC板/ 8D方法评审所有顾客问题

## Slide 46
[评分等级 ： 很好, 4=好, 3=一般, 2=差, 1=很差]
> 专门针对顾客PPM的 QRQC的 20 个问题
日常 QRQC对顾客问题的快速反应 顾客支持评估
检查项目 |  |  |  | 评分
1 | 对不符合的反应 | 1 | 你跟踪你的顾客缺陷吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 2 | 你跟踪你的内部缺陷吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 3 | 你有缺陷停线规则吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 4 | 你有问题上升的规则吗? | 5,4,3,2,1
2 | QRQC 管理及沟通过程 | 5 | 你有工厂QRQC区域吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 6 | 你有 生产 QRQC区域吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 7 | 工厂经理牵头进行日常 QRQC 评审吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 8 | 生产经理牵头进行日常 QRQC 评说吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 9 | 管理层强化现物现实了? | 5,4,3,2,1
 |  | 10 | 用评审的方式进行任务分配和跟踪了吗? | 5,4,3,2,1
3 | 分析和对策 | 11 | 你是否立即保护顾客了? | 5,4,3,2,1
 |  | 12 | 你是否首先检查现有的标准了? | 5,4,3,2,1
 |  | 13 | 你是否明确了未发现的根源? | 5,4,3,2,1
 |  | 14 | 你是否明确了发生的根源? | 5,4,3,2,1
 |  | 15 | 你是否在缺陷发生时就进行了分析? | 5,4,3,2,1
4 | 确认和经验教训 | 16 | 你检查纠正措施的实际效果了吗? | 5,4,3,2,1
 |  | 17 | 你在关闭生产线 QRQC时是否更新了标准? | 5,4,3,2,1
 |  | 18 | 你在QRQC活动后是否填写了经验教训表? | 5,4,3,2,1
 |  | 19 | 你在问题关闭后是否审核控制计划是否以遵循? | 5,4,3,2,1
 |  | 20 | 你是否在措施生效后评审控制计划和过程FMEA? | 5,4,3,2,1

## Slide 47: QRQC金字塔
评审不是
为了解决问题 !
问题上升
生产线QRQC / 缺陷停线
缺陷发生时 (反应规则)
分析并快速反应
操作者，班组长
（主管）
生产部 QRQC
每天
头3个
生产线未解决的问题
生产经理 所有主管，支持职能
工厂QRQC
每天
顾客抱怨
问题
工厂经理，质量经理
和工厂管理团队
最多30'
生产线评审
每天 生产经理 -> 每个主管
在岗训练
+ 每周: 工厂经理 -> 生产经理
+ 现场到访的: 大区, 产品集团
最多30'
快速
快速

## Slide 48
生产线QRQC
生产部QRQC
工厂QRQC
反馈

## Slide 49: 反馈
我们做了些什么 ?
我们学到了什么 ?
还需要澄清什么 ?
我们承诺做些什么 ?
    3 个具体的措施/行动方案

## Slide 50
结论 关键信息
用双眼和双腿快速看到事实
缺陷停线
快速反应/ 日常会议/ 逻辑思考
三现: 现物/ 现实/ 现地
比较好件/ 坏件/ 标准
经理的使命: 在岗训练和分配任务
目视化展示区
根据经验教训，确定预防重发发生所需要采取的措施
意识
Notes: Recognize extraordinary team efforts
Core procedure updates

## Slide 51: 谢谢, 但是 ? 你今天改进了什么 ?

## Slide 52
5W 2H
  What happened ? 发生了什么
  Who detected ? 谁发现的
  Where is it detected ?在哪里发现的
  When it happened ?什么时候发生的
  Why is it a problem?为什么出问题
5个为什么
  为什么? / 为什么? / 为什么? / 为什么? / 为什么? / …
  以找到根源
PDCA (= Deming ‘s wheel) : Plan/ Do / Check / Act
How detected
如何发现的
How many
  多少
术语
Notes: Recognize extraordinary team efforts
Core procedure updates