## Slide 1: 段取改善
TPS教育训练

## Slide 2: 可动率
机械、设备经常保持在可正常作动状态下的比值，以％表示。
例如：想开车去买东西的时候，不需要在发动前对每个零件做性能点检的一种状态。
工厂里的可动率，则是以Just In Time的方式。生产物品时，可动率经常保持在100％为其理想目标。
所以，保全应该确实把故障的原因全部排除。
必要时可以马上行动＝可动率100％

## Slide 3: 稼动率
在一日的固定时间内，使用该机械制造物品所占用的时间，该比率称之。
例如：A机械的能力为1日8小时可生产100个，若只生产70个，则A机械稼动率为70％。
但是，若该机械只有50个订单(必要数)，却提高稼动率至100％而产出100个，结果多出的50个变成库存。
稼动率是以当日的必要数来决定

## Slide 4
※后工程的需要量占该设备定时加工能力的比率
一日的能力100个
TOYOTA生产方式
一般的生产方式
日必要数：70个
稼动率70％就可以了
日必要数：70个
做到稼动率100％

## Slide 5: 段取改善的进行方法
STEP | 改善着眼点 | 总段替时间
0 | 内段取、调整、外段取作业明确区分 | 
1 | 内段取作业向外段取作业移行 | 
2 | 内段取时间短缩 | 
3 | 调整时间缩短 | 
4 | 外段取时间短缩 | 
内段取 | 调整 | 外段取
内段取 | 调整 | 外段取
内段取 | 调整 | 外段取
内段取 | 调整 | 外段取
内段取 | 调整 | 外段取
〈1〉段取时间的明细
﹝段取时间=内段取时间＋调整时间＋外段取时间﹞
〈2〉段取改善的步骤

## Slide 6: 内段取的外段取化
1.定义、目的
为了缩短内段取的时间，将内段取的作业变更为外段取作业。
2.改善事例
将附有自动温度调节控制回路的预热控制盘，设置于单能机
的后部，Heater线及温度调节用补偿导线延长至模具台车。下次
生产使用模具乘放于模具台车上，将温度上升至预备设定温度约
300℃。所以，在模具交换的同时中子烧成变成可能。
(1)模具预热的外段取化

## Slide 7: (2)模具运搬的外段取化
生产线换模换线时，从生产线后方的模具置场用天车运搬，生产线旁设立模具准备置场，利用外段取将模具置于生产线旁准备，缩短内段取的时间。(左右工作台上模具的准备。)
模具置场
外段取

## Slide 8: (3)治工具准备的外段取化
换模时必要的工具如板手、快速夹模螺栓、料架、定位销和顶杆图、段取标准书等利用外段取准备，置于生产线侧，以缩短内段取时间。

## Slide 9: (4)衔接的外段取化
冲压模具内的自动化辅助装置(Lifter、Stopper等)自动化气源是由Air及电气在控制，以前这些插座是由作业者在内段取时用手衔接的。将插座安装于Bolster上，模具与Bolster 间的衔接于外段取时实施，利用Bolster 的上升及下降使其自动衔接。

## Slide 10: 内段取时间的短缩
模具缔付部的标准化等
内段取改善的重点
全体的改善
治工具等的改善
作业方法的改善
内段取彻底的外段取化
机 能 的 标 准 化
机 能 的 利 用 夹 钳
仲 介 治 具 的 利 用
并 行 作 业 的 实 施
换 模 的 训 练
有效率的夹钳之
开发及利用
已标准化的中介治具开发及利用
换模作业由2个以上的人实施
改善后的训练
1.定义、目的
为缩短内段取作业占据生产线的时间，而缩短内段取的时间
2.改善的Point

## Slide 11: 3.改善事例
就像图1的Roller方式，在成型机的操作侧及反操作侧设置Roller台，成型机内安装Roller于固定盘、可动盘上。利用外段取时间在操作侧Roller台装上下一个生产模具，将成形终了的模具利用内段取在反操作侧Roller台上取出，同时下一个模具滑入成型机内，（实例：大冲线的左右工作台。）且为实施Roller方式，模具尺寸必须统一，依据成型机的层别统一模具的厚度、Sensor高度、取付板厚度、定位挡板用的切角形状等。
(1)模具尺寸的统一

## Slide 12: (2)工具使用的废止
缔付工具及Bolt的一体化
Bolt的个数减少
改善前
改善后
使用梅花板手
模具
铁棒
溶接
工具使用的废止
依序减少4个
地方会更好
实例：小冲线快速夹模器的使用。废除了扳手与压板的使用。

## Slide 13: (3)装配锁扣的一体化
使用U-Clamp安装模具的时候，花费相当长的时间组合Block-Nut等，将其一体化易于使用。
改善前
改善后
U型锁扣及Block
各别组付缔付
U型锁扣及Block一体化
改为滑动方式
Block座

## Slide 14: 2.改善事例
（1）工作台上的center key
放置冲压模具于工作台上，以前是以工作台上的排孔来决定模具放置的中心位置，但模具上的排孔较多，Center Key的确定需要时间来数排孔。在工作台的前后方做明显的方向标示，这样在放置模具的顶杆、定位销都有一个明显的方向标识，缩短调整模具位置的时间。
调整时间的短缩、排除
1.定义、目的：为缩短因调整作业造成生产线停止的
时间，实施缩短及排除调整时间。
调整时间的缩短

## Slide 15
快速定位销：放置冲压模具于Bolster上，以前是以Center Key来决定位置，但Center Key与模具的间隙小，需要时间来对准中心。在Bolster的后方安装2个Block（定位销），将模具推至Block即完成定位，缩短调整模具位置的时间。
（2）决定模具位置的改善
定位销

## Slide 16
统一Feed水平，废止行程的调整及制品送出装置的高度调整。（装模高度统一）
调整时间的排除
(1)调整模具高度的废止
(2)调整模具行程的废止
为防止保管模具时模具内的Spring破损，在上模及下模
之间安装铸铁制的Block（安全导柱隔环）让上模浮出。因为有少许的浮出量，模具装入冲压机台时必须取出Block及调整行程。将Block改成Urethane橡胶， 装入冲压机时可直接加工，废止Block的取出及行程的调整。

## Slide 17: 外段取时间的短缩
模具、治具,也贴
上付品名
外段取改善的重点
寻找的排除
运搬的排除
作业手顺明确化
废弃不要的东西(模具、治具等)
置场的设定
经常使用的物品近线化
外段取作业标准书的作成
置场的规定变了样时立即使之明确
结合模具、治具等的
手顺以最短为基准作成
2.改善的Point
1.定义、目的
为低减换模的总工数，缩短外段取的时间
整理
整顿
清扫、清洁
制品别KIT方式
机 能 别 方 式
置场表示及品目表示贴付

## Slide 18: 3.改善事例
(1)模具置场的改善
改善前
改善后
某塑料成型工程，因模具置场不明确，花费时间寻找模具。
因此，先决定模具的保管棚架，以架为单位区分颜色，各棚架
设定号码；各模具漆上与棚架相同颜色及棚架编号作区分。

## Slide 19
Set错误、寻找Muda  识别化
(2)Setting Master的改善
在Setting Master与刀具上涂相同的颜色，防止误装
气管与模具接头进气管与模具进气口涂上相同颜色

## Slide 20: (1)复数人员作业 DC模具的更换
天车将模具吊起，搬运到模具场。
下个模具等待天车Set到DC线。
使用2台的天车吊起模具的同时，将下一个模具Set到DC线。
(天车1台)
(天车2台)
2.具体例
1.定义、目的为缩短Line停止时间，由2人实施段取作业。
并行作业化

## Slide 21
PR模具的更换
(2)等待时间拨出
等待期间实施其他作业
安全MAT
(接触MAT时，动作停止)

## Slide 22: One Touch段取、One Shot段取
1.定义、目的
2.改善事例
为缩短Line停止时间，第1个(第1 Shot个)可保证
是良品的段取作业。
(1)Bolt缔付废止
治具的One Touch交换
改善前
改善后
(2)利用Set Bolt来One Touch化
及O Ling的活用
改善前
改善后

## Slide 23: 段取作业的标准化
1.定义、目的
2.段取的方法:
1)依序段取
2)抵换
3)并行作业化
为了段取作业规则的明确化及推进段取改善，将作业的手顺及段取方法标准化。

## Slide 24
采用依序段取的Line停止时间： 60”+95” = 155”
1)依序段取
从A制品开始到B制品依序切替。
工程别段取时间(Line T/T：60”)
注1：及表示段取中的工程
注2：表示段取中，前后工程停止
依序段取的采用及A、B制品的流程

## Slide 25
(2) 抵换
从制品A到制品B的切换
抵换的适用范围：生产点数2~3点的Line
在各工程，若有1个段取用的手持量，切换过的B可提早产出完成品 ＝ L/T的短缩

## Slide 26
(1)冲压模具的段取作业手顺
3.段取作业标准化

## Slide 27: 自动段取化
对于段取的必要工程，设备本身因某些的形式检出段取的必要情报，自动的实施段取作业。
1.定义、目的
2.段取必要情报的检出方法
从Work上检出
从工程内搬送用之Pallet上检出
从现品表示板(I.C. Card、Bar-Cord Card、切角Plate 等)及生产指示KanBan上检出
从第1工程Manual的顺序送出制品种类情报上检出

## Slide 28: 3. 具体例
NO | 段取情报 | 主要具体例
1 | 从Work上检出 | 依Limit S/W、Nut Runner的切替
依制品形状
的不同，作动Nut Runner也不同
若Work是实线形状， Limit S/W On 时的Nut Runner运转
若Work是2点锁线形状， Limit S/W Off 时的Nut Runner运转

## Slide 29
NO | 段取情报 | 主要具体例
2 | 从工程内搬送用之Pallet上检出 | 
3 | 从现品表示板及生产指示KANBAN上检出 | 

## Slide 30
NO | 段取情报 | 主要具体例
4 | 从 上顺序送出的情报 | 
种类依manual人力
依顺序送出的情报
多轴head的自动交换
利用
将情报
顺序送出
完成品 材料

## Slide 31: 无段取化
不用治具、刀具的段取，可生产复数的产品称之。
1.定义、目的
2.无段取的方法:
1)治具的共享化
2)刀具的共享化

## Slide 32: 3. 具体例
NO | 段取情报 | 主要具体例
1 | 治具的共享化 | 
(1)组付治具的共享化
(2)压入用治具的共享化
WORK承受治具
(3种类)

## Slide 33: 3. 具体例
NO | 段取情报 | 主要具体例
2 | 刀具的共享化 | 
(1)段付砥石的共享化
制品A
制品B

## Slide 34
内段取、外段取的分离
定义 目的：为了测量换取时间缩短内段取作业，调整作业外段取作业。
具体例： 冲压机(PRESS)段取作业的内外区分
NO | 作业内容 | 时间 | 区分 |  | 
 |  |  | 内 | 调整 | 外
1 | 生产终了 | ─ | ─ | ─ | ─
2 | 让距离降下 | 3“ | ○ |  | 
3 | 板手备齐 | 21“ |  |  | ○
4 | 松懈螺丝 | 43“ | ○ |  | 
5 | 螺丝取出 | 12“ | ○ |  | 
6 | 让距离上升 | 10“ | ○ |  | 
7 | 把型拉出 | 1’37“ | ○ |  | 
8 | 将型放至台车上 | 28“ | ○ |  | 
9 | 型运搬去置场 | 6’03“ |  |  | ○
10 | 型置场搬下 | 1’29“ |  |  | ○
11 | 下次型搬上台车 | 33“ |  |  | ○
12 | 运搬至冲压机位置 | 6’03“ |  |  | ○
13 | 将型组合 | 2’50“ | ○ |  | 
14 | 让距离降下 | 12“ | ○ |  | 
15 | 螺丝带上 | 21“ | ○ |  | 
16 | 螺丝锁紧 | 9’18“ | ○ |  | 
17 | 让距离上升 | 10“ | ○ |  | 
18 | 打击调整 | 5’10“ |  | ○ | 
19 | 品质确认 | 3’08“ |  | ○ | 
20 | 生产开始 | ─ | ─ | ─ | ─
 |  | 32’01“ | 9’14“ | 8’18“ | 14’29“

## Slide 35
The end