## Slide 1
生产线平衡改善
１）标准时间（作业）
３）生产线平衡
２）考查时间

## Slide 2
标准时间（作业）
考查时间
生产线平衡
标准时间
标准时间
実测时间
実测时间
生产线编成改善概要
・学习実测时间
的测定方法
・详细掌握
生产线的实态
・要理解生产线
平衡,浪费的
改善方法
时间
・要理解最基本的
标准时间／
标准作业

## Slide 3
标准时间（作业）
考查时间
拉平衡
标准时间
标准时间
実测时间
実测时间
・要理解最基本的
标准时间／
标准作业
标准时间・标准作业
・学习実测时间
的测定方法
・详细掌握
生产线的实态
・要理解拉平衡
的改善方法
时间

## Slide 4
标准时间就是？
把规定的１単位的工作,按正常的速度
完成时所需要的时间
在ＩＥ中所说的标准时间就是・・・・・

## Slide 5
标准时间就是？
１．所规定的作业方法
２．按照规定的作业条件
４．在所规定的作业模式下
５．包含适当的余裕率
３．在工作中所要求的符合性、
熟练程度进行充分的训练
＜标准作业方法＞
＜标准作业条件＞
＜标准作业能力＞
＜标准作业速度＞
期待能够执行那个作业的作业者
完成１単位工作时,所需要的时间。

## Slide 6
标准时间的构成（1）
标 准 时 间
实质 时 间
余裕时间
标准时间 ＝ 实质时间 ＋ 余裕时间 ＝ 实质时间（１＋余裕率）
ＲＷＦ、ＣＳＴＤ

## Slide 7
标准时间的构成（2）
标准时间
实质时间
主作业
付随作业
余裕时间
人的余裕
非人的 余裕
生理余裕
疲労余裕
作业余裕
职场余裕

## Slide 8
实质时间的构成
实质时间
主作业
付随作业
产生付加価値的作业、且每次反复的作业
跟随主作业,也要每次反复的作业
・工具的取和放、 治具固定等..
・固定螺丝、粘贴等

## Slide 9
标准作业就是:
有効的重复 作业
主作业
付随作业
多余作业
・多余的动动 ・不要的作业
① 作业方法
② 作业手顺
③ 作业时间
④ 作业区域
１个周期的作业
标准作业书的作成
为了准确地掌握现状作业的好坏所定基准

## Slide 10
标准作业的更新
旧:
① 作业方法
② 作业程序
③ 作业时间
④ 作业区域
标准作业书的作成
方法
部品
设备
・・
发生变化
新:
① 作业方法
② 作业程序
③ 作业时间
④ 作业区域
作业改善
新:
标准作业书的作成
变更为新的基准

## Slide 11
P -
作业名称
作 成 日
２０ 年 月 日
作成部门
作 成 者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
No
作业手顺
作 业 図
急 所
正味 时间
标准作业书（Ⅱ）
区分
标准作业书（Ⅰ）
区分
作业名称
作 成 日
２０ 年 月 日
作成部门
作 成 者
正味时间
标准时间
余裕率
（分）
（分）
（％）
职场
作业
用达
疲労
作业环境／レイアウト
作业の概要 （制约条件）
変更履歴
変更箇所
年 月 日
记録
変更理由
P -
标准作业书（例）
作业场所
作业程序
作业时间
作业方法

## Slide 12
标准时间的活用方法（1）
１．计画
(1).生産计画
(2).原価估计
(3).作业计画
(4).改善计画
工作量予测
所要设备台数（包含稼动）的予测
所要人员的估计
工场内・外原価估计
外注(外加工)単価设定
日程计画
作业编成
设备・治工具设定
作业区域的设定
改善结果的予测
作业方法比较

## Slide 13
标准时间的活用方法（2）
１．実绩确认
(1).管理・监督者的管理责任消耗的测定
(2).作业者的成果测定（工作测定）
(3).改善结果的评価

## Slide 14
标准时间设定方法的种类
统计的方法
観测法
実绩资料法
経験预测法
(秒表法)
(工作抽样法)
标准时间
的符合性
×
○
･预测的速度虽快、但受到主観
因素、不利于作为管理数据
作业测定的方法
特 征
･如果是用于管理用数据、
有必要进为Rate｡
･为了观测対象作业、
标准时间资料法
合成法
◎
･无论是在生産前也可以设定
标准时间
･具备标准时间最佳的条件但
设定时需要时间
(ＰＴＳ法)
连続観测法
瞬间観测法
生産前无法设定标准时间
既设时间设定法

## Slide 15
标准时间（作业）
考查时间
拉平衡
标准时间
标准时间
実测时间
実测时间
・要理解最基本的
标准时间／
标准作业
考查时间
・学习実测时间
的测定方法
・详细掌握
生产线的实态
・要理解生产线
平衡浪费的
改善方法

## Slide 16
标准时间和考查时间
用秒表实测作业时间
⇒考查时间
时间
标准时间
実测时间
与标准之差

## Slide 17
考查时间就是:？
TIME STUDY（时间研究）
连续观测作业实态,
测定作业时间和时间比率
一般使用秒表实测,
也可使用摄像来测定.

## Slide 18
考查时间的目的
（１）知道作业者実力（针对标准动作）
・知道生产线的実力（平均）⇒生産计画 ・知道个人実力⇒作业指导的必要性
（２）知道作业中消耗的実际时间、掌握需要改善环节 ・掌握瓶颈工序(拖累效率向上的工位)
・要素作业的毎个作业改善／方法改善
（３）标准时间设定的基础,
・ 把实测值进行Rate,然后,定为标准时间的基础

## Slide 19
考查时间的程序
１．事前准备
２．作业现场的准备
３．测定
４．観测结果的整理
①．策划実施计画 ②．向现场责任者帮助 ③．用具的准备
①．向作业者帮助 ②．一般情报记録 ③．按要素作业分解
①．记録方法 ②．测定次数 ③．测定态度 ④.（作业速度评価）

## Slide 20
１．事前准备
１－①．策划実施计画
・根据目的,确定対象制品、作业、现场及需测定的
作业的次数.
・确定考查时间实施的日程
１－②．向现场责任者帮助
・事先把考查时间的目的和计画进行帮助、
得到理解和配合

## Slide 21
反复作业使用的観测用表
１－③．用具准备
・ＤＭ计（１／１００分计秒表）
・観测用表

## Slide 22
反复作业使用的観测用表 （里）
１－③．用具准备

## Slide 23
２．作业现场的准备
２－①．向作业者帮助
・首先确认作业状态及内容是否属于正常状态、 应避开不安定时期。
・向作业者充分说明观测目的、 并得到对方的配合协助,争取取得好的结果。
・协助作业者、应选择熟练作业者
⇒务必要求「要以你在１天当中能够持续的最高速度进行作业」

## Slide 24
・作业长短区分
动 作
要素作业
単位作业
工 程
大工程
业 务
小
大
・・・ 1/1000分
1/100分
1/10分以上
所需时间的长短
２－③．要素作业的分解

## Slide 25
作为时间测定的准备、须把対象作业
按要素作业単位来区分
在１组上要素分割
抓
１ 作 业
放置
放手
・要素作业的単位

## Slide 26
①．要明确作业方法／程序、确认在此之后不要出现删除
要素作业 或增加新规则,这就是基准. ②．应备好能够除去在作业中所発生推迟,延误等的时间。
（其它要素作业的时间値,应该计算） ③．掌握作业时间不平衡的发生
④．作为以要素作业単位的标准时间资料的数据,可适当活用
・要素作业分解的目的

## Slide 27
・要分开主要要素和付随要素
(主要要素)･･･组装，焊接，分解，吹气
(付随要素)･･･取材料，放部品，走到机械旁
・把作业分割为要素作业的単位是, 尽量以小单位为好､但须保持
可以観测的程度(５ＤＭ程度)
・尽量把要素作业的不同目的分开。
・分开规则性作业 和 不规则性作业
(规则性作业) ･･･在１作业或１工位的周期中每次発生的要素
(不规则性作业)･･･在１作业中所需要的,但与规则性或基本性
所具有的要素作业周期间隔相比, 在规则性
缺乏的间隔上所発生的要素。
・要素作业分解时的重点：

## Slide 28
３－①．记録方法
観测値の记入栏
観测者的误读
⇒做错也可以继续观测 （因为其他数据也可以使用）
作业者错误
（失败・再作业）
其他要区分的事项
・作业程序不同
・和其他人说话
记录后两位数 （百位数以上时,每次位数 增加时才记录 例：40 80 120 60 200 40・・・）

## Slide 29
３－②．测定的态度
・観测时,不得妨碍作业者动作,分心,
应在能够观测的位置上进行。
・観测者,不得靠在部品箱和作业台、靠墙和柱子的话，
不能测定（保持站立姿势）
・不能站在作业者后面进行観测
・不得进入危険场所（保证観测者自身安全）
作业者
観测者
在左斜方
的后面

## Slide 30
・连続作业中的偏差以测定値的
平均値来算出。
・测定次数根据周期时间的偏差程度
和所期待的精度来决定。
＜理论性（统计性）的観测次数＞
信頼度 95％、 相対误差 ±10％
周期时间（分）
観测次数
0.5到
1.0到
2.0到
5.0到
10.0到
10.0超过
40～20
20～15
15～10
13～8
10～7
8～5
３－③．测定次数
如果是连続作业的情况下,从５～１０次
的観测结果中来决定代表値比较好。

## Slide 31
４．観测结果的整理
・从観测时间的差异中计算每个要素作业的时间値
・排除误读和作业错误等异常値
・计算代表値（一般取平均値）
・観测记録的整理最好是在还具有记忆之前进行
（必须当天完成)
・観测中所感觉到需要改善的项目就要尽量详细作记録，
须使作业改善起得良好效果。

## Slide 32
反复作业使用的観测用表 （里）
４．観测结果的整理
要素作业时间：85-73=12
异常値除外
Rate之后不要
计算合计値

## Slide 33
标准时间（作业）
考查时间
生产线平衡
标准时间
标准时间
実测时间
実测时间
生产线平衡的改善
・要理解最基本的
标准时间／
标准作业
・学习実测时间
的测定方法
・详细掌握
生产线的实态
・要理解生产线
平衡浪费的
改善方法

## Slide 34
生产线编成効率
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
作业工程
时间
负荷工程的実测时间 ＝ＰＴ（间隔时间）
《定义式》
编成効率（生产线平衡：％）
＝
ＰＴ×作业工程数
Σ（各作业工程的时间）
×100
负荷工程
目标：９０％以上
実测时间

## Slide 35
生产线编成的考虑方法
【改善后】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
时间
作业工程
省力化
【改善后】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
时间
作业工程
省人化
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
作业工程
时间
PT(间隔时间)
【改善前】
実测时间

## Slide 36
作业工程
时间
①
②
③
④
⑤
T(工作量的平均値)
工程设计（计画）
生产线工程设计（计画）
各工位的工数小计
工程表
作业工程①
作业工程②
作业工程③

## Slide 37
生产线平衡実态
①
②
③
④
⑤
考查时间的结果（１）
作业者能力偏差很大的
生产线（通常）
⑤
④
＞
考察时间的结果（２）
①
②
③
④
⑤
作业工程
时间
工程设计（计画）
作业者能力较为
平均的生产线
仕事量の平均値
PT(间隔时间)
⑤
④
＝
①
②
③
④
⑤
良好的生产线
改善必要
工作量的
平均値

## Slide 38
④
②
③
⑤
①
间隔时间的短缩
作业 改善
①
②
③
④
⑤
生产线平衡度向上①
※ 作业改善方面在后面进行注解
・⑤进行工序的作业改善来降低工数
（変更标准作业）
・提高作业者技能（技能教育）
技能 教育

## Slide 39
①
②
③
④
⑤
生产线平衡度向上②
移动
工作量
①
②
③
④
⑤
看清作业者的能力, 进行工作量移动（ ⑤ ⇒ ④ ）
间隔时间短缩
⑤
④
＞
【作业者的能力】

## Slide 40
⑤
④
＞
④
②
③
⑤
①
掌握作业难易度及作业者能力,进行作业工位调整 （ ④ ⇔ ⑤ ）
间隔时间短缩
移动
作业者
①
②
③
④
⑤
④工程
⑤工程
＞
【作业难易度】
【作业者能力】
生产线平衡度向上③

## Slide 41
作业分派的注意点
①．明确每位作业者的作业内容（质量対応） ②．需要用干净的手操作的作业和、 容易弄脏的作业要分开（质量対応） ③．生产线第一工位的作业者尽量减少工作量 避免工作延误（投入不足対応） ④．使用相同治工具・设备的工程尽量集中在一个工位 （设备投资対応） ⑤．作業時間相差大的作业不应安排在一起 （考虑整个生产线平衡） ⑥．当作业稳定之后,区分工程（质量対応） ⑦．机器标准时间分割困难,应考虑其需要的台数 （设备投资対応） ⑧．編成効率的目标为９０％以上

## Slide 42
例①：作业分割少
为什么发生？
工作量
的平均
给作业员
安排的
工作量
发生员工等待
・毎次出现等待 ・作业不积极做
现 象
・作业配分不合适
・作业者太多
原 因
生产线编成浪费的発生
Ｔ

## Slide 43
例②：作业者手（作业）快
为什么发生？
・作业速度快、完成自己作后 等待下个工作
现 象
（他事业 参考写真）
平均的
工作量
作业员
实力时间
等待
给作业员
安排的
工作量
Ｔ

## Slide 44
例③：前工程的作业慢
为什么发生？
该作业者的前后工程 都出现等待状态 （制品不流动）
现 象
原 因
・作业分割不合适
・工位之间没有备用空间
影响
效率
工位
发生
作业
者等待
作业时间
作业者Ａ
作业者Ｃ
想提前做,
但做不到
想送到后工
序,但送不了
作业者Ｂ

## Slide 45
生产线编成的改善问题
找出照片中
的问题点。
问 题
改善案
怎样改善

## Slide 46
考虑改善方案
问 题
改善案
・手拿部品,等待工作流过来
有2名作业者
→作业分配不合理
・把作业向前后工位分派
来减少作业者
・或者、作业者之间加上备用空间
问 题
手待
手待
1
2
3
4
4
・1,4之间加上一
处备用空间
2,3合并
做其他工作

## Slide 47
标准作业的确认
Ａ
Ｂ
Ｃ
半成品
机械
生产线的作业者是・・・
・遵守作业方法吗？
・遵守作业程序,反复作业吗?
・按照规定的速度进行作业？
・工位之间的半成品数量合理吗？
・物品放置的位置符合规定吗？
・（其他质量、空手、部品欠品、机械故障等）
半成品
发现与标准作业不同点 ⇒ 异常！ ⇒ 指导改正！
生产线
组长